ПРИЛОЖЕНИЕ № I- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станка для архивного переплета

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Талдомский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Поставщик: лицо, с которым заключен контракт по результатам запроса котировок в электронной форме.

Место поставки товара: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Талдомский центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов», 141900 Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Салтыкова-Щедрина, д.42/1.

Сроки поставки товаров: в течение 30 дней с момента заключения Контракта.

Условия поставки товара: погрузка и разгрузка осуществляется силами и средствами поставщика. Товар должен соответствовать действующим стандартам; сопровождаться накладной и счетом – фактурой, а также сертификатами качества, датой выработки, сроком эксплуатации и указанием производителя.

Основные требования к товару (работам, услугам):

| № п/п | Наименование товара | Описание, комплектность и технические характеристики товара | ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок для архивного переплета YUNGER M268 (или эквивалент) | Станок архивного переплета документов предназначен для ниточного скрепления документов (переплет в соответствии с ГОСТ и законодательством), в делопроизводстве и архивах предприятий, в том числе для документации, передаваемой в государственные архивы. Соответствие Регламенту о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ №753 от 15.092009). Технические характеристики: Вес - 12.5 кг Размер - 535 х 375 х 260 мм Электродвигатель - 250 Вт, 220 В, 50/60 Гц Толщина переплета максимально - 100 мм (950 листов) Игла-крючок - D-4 мм, L-140 мм Cверло (по металлу) - D-4 мм, L-140 мм Резак - до 10 л Комплект поставки: Станок ниточного переплета документов: 1 шт. Лоток для выравнивания пачек бумаги: 1 шт. Игла-крючoк для сверления и вытягивания нити: 2 шт. Сверло D-4 мм: 2 шт. Нить для прошивки: 1 шт. Игла цыганская (для ручной прошивки): 1 шт. Контактные щетки двигателя: 2 комплекта. Ремень приводной: 2 шт. Отвертка: 1 шт. Ключ от патрона: 1 шт. | шт. | 1 |

Качественные характеристики: Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации техническим регламентам, государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик в течение 10 (Десяти) дней с даты получения претензии Заказчика, обязан заменить его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев и исчисляется с даты подписания товарно-транспортной (товарной) накладной.

Гарантийные обязательства выполняются Поставщиком при условии соблюдения Заказчиком правил и условий эксплуатации и хранения Товара.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре, или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации и (или) хранения Товара. Устранение недостатков Товара производится Поставщиком в течение 20 дней (или другого дополнительно согласованного с Заказчиком срока) с момента получения официальной претензии от Заказчика.

В случае устранения недостатков в Товаре в течение гарантийного срока этот срок продлевается. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

В стоимость поставки включены все расходы по исполнению условий Договора (расходы на перевозку до местонахождения Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).